## Slide 1: Treinamento Aimsun Next 26 – Santa Luzia
15/09/2026 – 16/09/2026

## Slide 3
Introdução ao Aimsun Next 26

## Slide 4: Visão geral do Aimsun Next 26
Aimsun Next é uma plataforma extensível que oferece todas as ferramentas necessárias para apoiar projetos de modelagem de transporte. Suas principais funcionalidades incluem:
Importação e Edição de Redes de Transporte: Permite a criação e modificação de redes de transporte de forma intuitiva.
Estimativa e Refinamento da Demanda de Transporte: Ferramentas avançadas para calcular e ajustar a demanda de transporte.
Abordagens de Simulação:
  Macroscópica: Análise estática de grandes volumes de tráfego.
  Mesoscópica e Microscópica: Simulações dinâmicas detalhadas de comportamento individual e coletivo dos veículos.
  Híbrida: Combinação das abordagens anteriores para maior precisão.
Algoritmos de Equilíbrio Dinâmico do Usuário: Métodos desde "Tudo ou Nada" até complexos algoritmos de equilíbrio dinâmico para determinação de rotas.
Saídas Diversificadas: Desde animações em 3D até análises de transporte sofisticadas.
Gestão de Projetos: Ferramentas para gerenciamento de modelos base e testes de múltiplas opções, tudo em um único arquivo.
Aimsun Next consolida todas essas funcionalidades em uma única aplicação, oferecendo um ambiente integrado para analistas de transporte.

## Slide 5: Visão geral do Aimsun Next 26

## Slide 6
Usando Servidor WMS

## Slide 7
A Fratar disponibiliza de forma independente um servidor WMS (https://wms.fratar.com.br) com capacidade de fornecer imagens georreferenciadas dos seguintes serviços:
Google Maps
  Mapa
  Satélite
  Híbrido
  Tráfego
OpenStreetMap
Bing
  Satélite
  Tráfego
Here
Servidor WMS disponibilizado pela Fratar

## Slide 8
A Fratar disponibiliza de forma independente um servidor WMS (https://wms.fratar.com.br) com capacidade de fornecer imagens georreferenciadas dos seguintes serviços:
Google Maps
  Mapa
  Satélite
  Híbrido
  Tráfego
OpenStreetMap
Bing
  Satélite
  Tráfego
Here
Servidor WMS disponibilizado pela Fratar

## Slide 9
Importando Redes do OpenStreetMap (OSM)

## Slide 11
Modelo Microscópico

## Slide 12: Abordagem do modelo microscópico
Movimento de veículos individuais
O movimento de um veículo depende de seu comportamento e do comportamento dos veículos ao redor
A velocidade, a aceleração e a posição de cada veículo são calculadas a cada passo de simulação
Passo: 0.1 – 1.5 s
Seguimento veic.
Mudança de fx.
Aceit. de brechas

## Slide 13: Geração de tráfego
Chegadas de veículos
Distribuição dos intervalos entre veículos:
  Constante
  Uniforme
  Exponencial
  Normal
  ASAP (assim que possível)
  Externo
t=0 t=1h

## Slide 14: Modelo de seguimento veicular
Velocidade desejada do veículo n na seção s
  onde
  vmax(n) velocidade máxima desejada do veículo
  θ(n) aceitação do limite de velocidade pelo veículo
  Slim(s) limite de velocidade da seção
90
Sinitial=70Km/h
115 Km/h
1.1
S=99Km/h
120
Sinitial=70Km/h
115 Km/h
1.1
S=115Km/h

## Slide 15: Modelo de seguimento veicular
Aceleração (sem congestionamento)
  onde
  Va(n, t+T) velocidade máxima que o veículo n pode atingir ao acelerar no intervalo (t, t+T)
  V(n, t) velocidade do veículo n no instante t
  a(n) aceleração máxima do veículo n
  V*(n) velocidade desejada do veículo n
  T tempo de reação

## Slide 16: Modelo de seguimento veicular
Desaceleração (situações de congestionamento)
  onde
  d(n) (<0) desaceleração normal do veículo n
  x(n, t) posição do veículo n no instante t
  x(n-1, t) posição do veículo precedente, n-1, no instante t
  s(n-1) comprimento efetivo do veículo n-1
  d’(n-1) desaceleração normal estimada do veículo n-1

## Slide 17: Modelo de seguimento veicular
Velocidade do veículo n até o próximo passo de simulação (instante t+T)
Posição do veículo n na faixa atual no próximo passo de simulação (instante t+T)

## Slide 18: Modelo de seguimento veicular
Calibração da descarga da fila
Aumento da aceleração: aumenta localmente a aceleração máxima dos veículos
Tempo de reação adicional na parada: se negativo, reduz o tempo de reação na parada na seção
Tempo de reação adicional no semáforo: se negativo, reduz o tempo de reação no semáforo da seção
Seção

## Slide 19: Seguimento veicular em duas faixas
Considera a influência das faixas adjacentes:
  Calcula-se a velocidade média do Número de Veículos que circulam na faixa adjacente mais lenta, a jusante do veículo
  Só são considerados veículos dentro da Distância Máxima em relação ao veículo atual
  A diferença de velocidade do veículo é limitada à Diferença máxima de velocidade (ou Diferença máxima de velocidade no acesso)
Seção
Experim.

## Slide 20: Modelo de mudança de faixa
A mudança de faixa depende de:
  Necessidade de mudar de faixa
    Faixas-alvo
    Distância ao obstáculo (zonas)
    Ultrapassagem
  Desejabilidade da mudança de faixa
  Viabilidade da mudança de faixa (brecha-alvo)
Mudança de faixa inviável
Mudança de faixa necessária
Mudança de faixa indesejável

## Slide 21: Modelo de mudança de faixa
Faixas-alvo
Obstác.
Dist: 100m
Dist: 70m
Dist: 80m
Conv.
Tipo veic.

## Slide 22: Modelo de mudança de faixa
Zonas de mudança de faixa
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 1
Zona 2
Zona 3

## Slide 23: Modelo de mudança de faixa
Zonas de mudança de faixa
Variação da DISTÂNCIA DA ZONA fatores mín. e máx. definidos por Tipo de Veículo
Zona 1 Zona 2 Zona 3
Variação
Variação

## Slide 24: Modelo de mudança de faixa
Zonas de mudança de faixa - exceções
Faixas fechadas ou reservadas
Zona 1 Zona 2 Zona 3
Ônibus
Se um veículo ou obstáculo bloquear a faixa válida para a próxima conversão e houver espaço para ultrapassar e voltar à faixa, a manobra será realizada.
Zona 1 Zona 2 Zona 3

## Slide 25: Modelo de mudança de faixa
Busca de uma brecha
Zona 1
Não me importa estar ou não na faixa correta; só me importa se há outra faixa fluindo melhor que a minha.
Zona 2
Zona 3
ESTOU NA FAIXA CERTA?
NÃO!!

## Slide 26: Modelo de mudança de faixa
Congestionamento
Cooperação: percentual dos veículos a montante aptos a cooperar que cooperarão para criar uma brecha
Agressividade: Permite entrar em brechas curtas, com um período de relaxamento posterior. O nível define quão curtas são as brechas aceitáveis; a porcentagem, quais veículos adotarão a agressividade.
Seção
Tipo veic.

## Slide 27: Modelo de mudança de faixa
Ramo de entrada
cooperação
cooperação
Seção

## Slide 28: Modelo de mudança de faixa
Mudanças de faixa imprudentes
Imprudente
Sensibilidade = 2
Possível frenagem
Indica que esse tipo de veículo pode mudar de faixa sem haver brecha. Isso pode causar forte desaceleração nos veículos atrás
Tipo veic.
Veículos podem entrar em brechas curtas demais. O veículo que muda de faixa, ou o que o segue, freará conforme a intensidade de frenagem
Seção

## Slide 29: Modelo de aceitação de brechas
Determina a decisão de cruzar
Aplicado a Dê a preferência e Pare
Parâmetros:
Dist. de visibilidade
Dê a preferência
Dist. de visibilidade
Fluxo principal
Gap = ArrTime2 – ArrTime1
ArrTime2
ArrTime1
Margem inicial
de segurança
Margem final
de segurança
Fator inicial
de espera *
Espera máx.
Fator final
de espera *
Espera máx.
Brecha mín.
Brecha (s)
Tempo de espera (s)
Tipo veic.
Conv.

## Slide 30: Comportamento não restrito a faixas
Experim.
Seção
Tipo veic.

## Slide 31: Pedestres
Modelo integrado

## Slide 32: Modelo microscópico
Dados de entrada
Rede: Representação geométrica detalhada de vias, interseções e dispositivos de tráfego
Demanda: Matrizes OD variáveis no tempo ou estados de tráfego. Pedestres
Controle: Descrição detalhada das interseções (semáforos, dê a preferência, parada obrigatória, …). Prioridade ao transporte público, controle atuado. Emuladores de controle adaptativo
Transporte público
Parâmetros

## Slide 33: Modelo microscópico
Resultados
Resultados globais e por intervalo de tempo
  Seções: contagem, fluxo, densidade, velocidade, tempo de viagem, atraso, fila, número de mudanças de faixa, número de paradas, tempo de parada, consumo de combustível, emissões de poluentes, distância total percorrida, tempo total de viagem
  Faixas: Contagem, Fluxo, Densidade, Velocidade, Tempo de Viagem, Atraso, Fila
  Conversões: Contagem, Fluxo, Velocidade, Tempo de viagem, Atraso, Fila, Distância total percorrida, Tempo total de viagem
Detecção
  Contagem, velocidade, densidade, intervalo entre veículos, ocupação, presença
Séries temporais, resumo da rede e modos de visualização
Animação

## Slide 34
Modelando a Rede

## Slide 35: Exercício de Modelagem de Rede
PDF 1 – Construindo um Modelo – Exercício.pdf
O objetivo desses exercícios de construção de modelo é começar do zero e criar um modelo de rede de tráfego completo com todos os dados necessários para executar uma simulação.
Exercício 1. Criando um Novo Modelo com um Modelo-base
Exercício 2. Adicionando um Plano de Fundo (adaptar para WMS)
Exercício 3. Criando Seções e Especificando Faixas
Exercício 4. Criando Nós
Exercício 5. Adicionando Linhas de Parada
Exercício 6. Atribuindo Tipos de Estradas às Seções
Exercício 7. Adicionando Linhas Sólidas (Contínuas)
Exercício 8. Adicionando Detectores, VMS e Faixas de Pedestres
Exercício 9. Criando um Estado de Tráfego
Exercício 10. Adicionando Centróides
Exercício 11. Criando Matrizes OD
Exercício 12. Adicionando Demanda de Tráfego
Exercício 13. Executando uma Simulação com Demanda de Tráfego
Exercício 14. Criando Grupos Semafóricos
Exercício 15. Criando Fases Semafóricas
Exercício 16. Adicionando Medidores
Exercício 17. Criando um Plano de Controle Mestre
Exercício 18. Executando uma Simulação com um Plano de Controle Mestre
Exercício 19. Definindo Faixas Reservadas
Exercício 20. Adicionando Paradas de Ônibus
Exercício 21. Definindo Linhas de Transporte Coletivo
Exercício 22. Executando uma Simulação com Transporte Coletivo

## Slide 36
Comparação de Cenários: tabelas, bancos de dados, Excel

## Slide 37: Estatísticas
Resolução temporal
Estatísticas periódicas: agregadas por intervalos (duração definida pelo usuário)
Estatísticas globais: do início ao fim da simulação (sem o período de aquecimento)
Aquecim. 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’

## Slide 38: Estatísticas
Objeto / Nível de agregação
Sistema
Seções / conversões / nós
Centroides / pares OD
Linhas de transporte público
Sub-rotas
Agrupamentos
Controle
Gerenciamento de tráfego

## Slide 39: Estatísticas
Variáveis
Fluxo, velocidade e densidade
Tempo de viagem e tempo de atraso
Comprimento da fila
Tempo de parada e número de paradas (micro)
Nível de serviço (conforme o HCM) (micro)
Consumo de combustível (micro)
Emissões de poluentes (micro)
Distância total percorrida e tempo total de viagem
Algumas estatísticas também estão disponíveis por faixa

## Slide 40: Detecção
Resolução temporal
  Global: todo o período de simulação
  Agregada: a cada intervalo de detecção
  Instantâneas: a cada ciclo de detecção
Recursos de detectores e estações detectoras
  Medidas
  Distinção por Tipo de Veículo

## Slide 41: Detecção
Medidas
Contagem: número de veículos que passaram pelo detector (global e agregado por intervalo)
Velocidade: velocidade média dos veículos ao passar pelo detector (global, agregada por intervalo e instantânea)
Densidade (veíc/km): calculada com a contagem e a velocidade medidas (global e agregada por intervalo)
Presença: 0 – vazio, 1 – ocupado (instantânea, em micro)
Ocupação: percentual de tempo em que o detector registrou presença (global e agregado por intervalo, em micro)
Intervalo entre veículos: intervalo de tempo entre veículos consecutivos (global e agregado por intervalo, em micro)

## Slide 42: Estatísticas de rotas e OD
Por intervalo de Escolha de Rotas, por Classe de Usuário
Estatísticas de rotas: tipo, probabilidade de escolha, veículos gerados, veículos que chegaram, custo, distância, tempo de viagem, desvio do tempo de viagem, velocidade, componentes da função
Matrizes de impedância: Viagens, Custo, Distância, Tempo de Viagem, Componentes da Função

## Slide 43: Resultados
Definido no cenário:
  Onde: memória, banco de dados
  O quê: estatísticas, detecção, rotas
  Quando: agregação temporal

## Slide 44: Resultados
Onde
Manter na memória
Armazenar em banco de dados (SQLite, Access, ODBC)
  Cenário:

## Slide 45: Resultados
Onde
Rotas
    Alocação de Rotas (arquivo .apa):
Replicação/Resultado:

## Slide 46: Resultados
O quê
Detecção
Variáveis medidas:

## Slide 47: Resultados
O quê
Estatísticas
Cenário:

## Slide 48: Resultados
O quê
Rotas
Cenário:

## Slide 49: Resultados
Quando
Agregação temporal
  Cenário
  Experim.

## Slide 50: Formatos dos resultados
Escalares: valores instantâneos (SI, micro), valores globais
Séries temporais: valores agregados, calculados a cada intervalo estatístico ou de detecção
  Replicação/Resultado: Séries temporais associadas a uma Replicação ou Resultado
  Última geração: séries temporais da Replicação ou do Resultado atual ou simulado mais recentemente
  Média: Séries temporais associadas a uma Média
  Cada série temporal tem um valor global referente a todo o período de simulação
Rotas: por intervalo de rotas
Matrizes de impedância: por intervalo de rotas

## Slide 51: Séries temporais
Podem ser visualizadas com
  Vistas 2D (Modos e Estilos)
  Editores (tabelas e gráficos)
  Visualizador de séries temporais
  Rótulos dinâmicos
Podem ser copiadas para documentos externos

## Slide 52: Séries temporais
Modos e estilos de visualização
Velocidade simulada por faixa – Cor Densidade simulada – Rótulo, cor
Fluxo simulado - Largura

## Slide 53: Comparação de simulações
Comparação de estatísticas de todos os objetos de um tipo entre diferentes replicações:
  Diferença absoluta
  Diferença relativa
  Gráfico de regressão
  Modo de visualização com diferenças positivas e negativas

## Slide 54: Gravação e reprodução da simulação
Gravar uma simulação dinâmica
Reproduza a simulação sem executá-la novamente
Retroceder e avançar um passo, um minuto ou uma hora
Altere o modo de visualização, local, zoom…
Arquivo .arf
  Replicação / Resultado:
  (menu de contexto)

## Slide 55: Vídeo
Grave uma simulação microscópica animada, ou parte dela, pressionando o botão Gravar
Salvar várias partes da simulação no mesmo vídeo
Use Marcadores de Vista para definir movimentos da câmera
Posicionar a câmera dentro de um veículo
Defina o arquivo de saída, a velocidade de gravação e a resolução no menu Preferências

## Slide 56
Gerenciamento de Tráfego

## Slide 57: Objetivo
Introduza alterações durante a simulação (meso ou micro):
Eventos imprevistos (incidentes)
Eventos planejados (obras)
Ações para melhorar o tráfego ou resolver problemas (gestão de tráfego)
(Calibração avançada de parâmetros comportamentais dependentes do comprimento da fila)

## Slide 58: Informações

## Slide 59: Ações
Comportamento veicular
Redução de velocidade
Mudança de destino
Conversão forçada
Cooperação na conversão
Forçar atualização da rota em viagem
Mudança de rota do transporte público
Estacionamento de integração
(Alterar parâm. comport. da seção)
(Alterar parâm. comport. da conversão)

## Slide 60: Ações
Infraestrutura
Fechamento de faixa
Bloqueio de conversão
Incidente (único, periódico)
Desativar faixa reservada
Mudança do plano de controle

## Slide 61: Efeito
Comportamento veicular
 | Veículo | % de adesão
Comportamento veicular |  | 
Redução de velocidade | Classe de veículo | Obrigatório
Mudança de destino | Classe de veículo | % de adesão
Conversão forçada | Classe de veículo | % de adesão
Ativar cooperação nas conversões | Classe de veículo | Obrigatório
Forçar atualização da rota em viagem | Classe de veículo | % de adesão
Estacionamento de integração | Classe de veículo | % de adesão
Mudança de rota do transporte público | TODOS | Obrigatório
Alterar parâmetros comport.: seção | TODOS | Obrigatório
Alterar parâm. comport.: conversão | TODOS | Obrigatório

## Slide 62: Efeito
Infraestrutura
 | Veículo | % de adesão
Infraestrutura |  | 
Fechamento de faixa | Classe de veículo | Obrigatório
Bloqueio de conversão | Classe de veículo | % de adesão
Incidente na seção | TODOS | Obrigatório
Incidente periódico na seção | TODOS | Obrigatório
Desativar faixa reservada | TODOS | Obrigatório
Mudança do plano de controle | TODOS | Obrigatório

## Slide 63: Ativação
  Sempre ativo
  Ativo por período
  Ativo conforme as condições de tráfego

## Slide 64: Exemplo

## Slide 65: Exemplo

## Slide 66
Escolha Dinâmica de Rotas

## Slide 67: Tipos de rota
Rotas estáticas
  Rotas OD
  Equilíbrio estático do usuário
  Rotas fixas (fluxo livre ou fim do aquecimento)
Rotas dinâmicas
  Escolha estocástica de rotas
  Equilíbrio dinâmico do usuário

## Slide 68: Alocação dinâmica de tráfego
Estrutura
Calcule a árvore inicial de rotas mínimas para cada destino usando a função de custo inicial (fluxo livre)
Simular durante um intervalo de escolha de rotas
Calcule a árvore de rotas mínimas para cada destino com a Função de Custo Dinâmico (custos médios observados nos arcos durante os últimos intervalos, conforme o Número de Intervalos)
Repetir os passos 2 e 3 até o fim do período de simulação
ISP
Cálculo
SP
Cálculo
Simulação

## Slide 69: Alocação dinâmica de tráfego
O cálculo de rotas gera uma árvore de rotas para cada destino
Uma árvore de caminhos mínimos contém a rota de menor custo de cada seção até um destino
As rotas entre um par OD são obtidas das árvores de rotas mínimas disponíveis
  Uma árvore de rotas mínimas gera tantas rotas OD quanto o número de conectores de origem
  Duas árvores de rotas distintas podem gerar a mesma rota entre um par OD

## Slide 70: Alocação dinâmica de tráfego
Conexões de centroides
As seções de entrada e saída dependem das opções de uso das conexões dos centroides

## Slide 71: Alocação dinâmica de tráfego
Conexões de centroides
Parâmetros:
Mesmo % para todos: NÃO
Usar porcentagem de origem: NÃO
Usar % de destino: NÃO
Melhor entrada: NÃO
Rotas alternativas
60%
10%
30%

## Slide 72: Alocação dinâmica de tráfego
Conexões de centroides
Parâmetros:
Mesmo % para todos: NÃO
Usar % de origem: SIM
Usar % de destino: NÃO
Melhor entrada: NÃO
100%
30%
70%
Rotas alternativas
75%
25%
0%
(30/100) x 75% = 22,5%
(100/100) x 25% = 25%
(70/100) x 75% = 52,5%
Entrada 1
Entrada 2

## Slide 73: Funções de custo
Função de custo inicial: quando nenhum veículo passou pelo arco (só há tempo de viagem em fluxo livre)
Função de custo dinâmico: quando veículos já percorreram o arco (tempo médio de viagem observado no número definido de intervalos anteriores)
Há valores padrão, mas eles podem ser personalizados
Simulação
Inicial
Dinâmico
Intervalo de escolha de rotas
Aquecim.

## Slide 74: Função de custo inicial
Custo definido pelo usuário
(Constante)
Atratividade
(Constante)
Tempo de viagem em fluxo livre (Constante)
Conv.
Seção
Experim.

## Slide 75: Função de custo dinâmico
Tempo de viagem observado (Variável)
Custo definido pelo usuário
(Constante)
Atratividade
(Variável)
Seção
Conv.
Experim.

## Slide 76: Funções de custo
Representação interna para alocação dinâmica
As funções de custo são avaliadas por arco
Arcos
Seções / Conv.

## Slide 77: Funções de custo
Custo da rota vermelha = 9
C
A
D
B
2
4
3
A
B
C
D

## Slide 78: Funções de custo
Definição personalizada
Criar uma nova função
Selecione o tipo Custo ou Custo por Tipo de Veículo e defina a função
Associá-la aos arcos em que será aplicada (Inicial ou Dinâmica)

## Slide 79: Escolha estocástica de rotas
Cálculo de rotas
  Fornece árvores das K rotas mínimas no início da simulação
  Fornece a árvore de rotas mínimas para cada destino a cada intervalo de escolha de rotas
Seleção de rotas
  Define a distribuição de veículos novos e guiados entre rotas alternativas (probabilidades de escolha discreta)

## Slide 80: Escolha estocástica de rotas
Cálculo de rotas
K-SPs iniciais
  Número de árvores de rotas no início da simulação
Número máximo de rotas
  Número de rotas a considerar para seleção em cada ciclo (serão usadas as de menor custo entre as armazenadas na memória)
  Experimento:

## Slide 81: Escolha estocástica de rotas
Seleção de rotas
Calcular a probabilidade de uso de cada rota alternativa considerada
Modelos de escolha discreta
  Binomial (não recomendado)
  Proporcional
  Logit
  C-Logit

## Slide 82: Escolha estocástica de rotas
Seleção de rotas - Proporcional
onde cl é o Custo da Rota da l-ésima alternativa
A
B
C
Rota | Custo | Alocação α = 1 | Alocação α = 2
A | 10 | 57.2% | 76.2%
B | 20 | 28.5% | 19%
C | 40 | 14.3% | 4.8%

## Slide 83: Escolha estocástica de rotas
Seleção de rotas - Logit
O modelo proporcional não considera a escala dos custos das rotas
Logit:
    Rota A: Custo total = 5 minutos = 300 s
    Rota B: Custo Total = 4 minutos = 240 s
A
B
A
B
1 Km
10 Km

## Slide 84: Escolha estocástica de rotas
Seleção de rotas - Logit – fator de escala
Regra prática
= 60 / Tmr
Onde Tmr é o tempo médio de viagem (em minutos) de um veículo

## Slide 85: Escolha estocástica de rotas
Seleção de rotas - Logit – fator de escala por par OD
Escala = 10
Escala = 6
Escala = 4

## Slide 86: Escolha estocástica de rotas
Seleção de rotas - C-Logit
O modelo Logit não considera que algumas alternativas são semelhantes
C-Logit:
onde
Vi = -Cost(i) / 3600
: Fator de escala
CF: Fator de Similaridade
Llk : comprimento dos arcos comuns às rotas l e k
Ll, Lk: comprimento das rotas l e k
D
5’
1’
2’
8’
O
Regra prática
 = 1
0 < β < 2
LOGIT: A,B,C
C-LOGIT: A,C,B
A: 6’
B: 7’
C: 8’

## Slide 87: Escolha estocástica de rotas
Veículos guiados
A cada intervalo de cálculo da escolha de rotas, reaplique o modelo de escolha de rotas ao veículo, da posição atual até o destino
Nova rota atribuída
Rota inicialmente atribuída

## Slide 88: Modelo de aceleração TWOPAS
Modelo para veículos pesados em rampas
  Aclives
    Perfil de aceleração e velocidade de equilíbrio em função do peso, da potência do motor e da área frontal
  Declives
    Veículos pesados usam uma marcha mais baixa e reduzem a velocidade para evitar o superaquecimento dos freios. A velocidade depende do peso do veículo e da inclinação e extensão da rampa

## Slide 89: Modelo de aceleração TWOPAS
Seção
Tipo veic.

## Slide 90: Ultrapassagem: duas faixas, mão dupla
Parâmetros do experimento
80 km/h
100 km/h
60 km/h
100 km/h
92 km/h
100 km/h
Dif.
8
Dif.
40
Dif.
20
Experim.
Casos:

## Slide 91: Ultrapassagem: duas faixas, mão dupla
Parâmetros do experimento
P = 10/20  50%
P = 0  100%
Chegando ao
Destino
24’’
10’’
Tempo restante
Limite = 20’’
4 3 2 1
Posição máx. = 2
P = 1 / 2
50%
P = 1 / 1
100%
P = 0
0%
Fator de sensib. p/ seguimento reduzido
Nº de ultrapassagens simultâneas
e intervalo entre elas

## Slide 92: Ultrapassagem: duas faixas, mão dupla
Parâmetros da seção e do veículo
Seção
300m
450m
Tipo veic.
5 s